## Slide 1
산업시스템종합설계
대중교통 이용자 수를 통한
상습 정체구간 예측

## Slide 2
목 차
02
01 프로젝트 소개
1-1. 배경 및 사전조사
1-2. 문제 정의
02 데이터 수집 및 분석
2-1. 데이터 전처리
2-2. K-means clustering
2-3. 데이터 분석
03 결론
3-1. 활용 방안
3-2. 한계 및 애로사항

## Slide 3
프로젝트 소개
배경 및 사전조사
03
이 비용의 증가 원인은 늘어나고 있는 차량 보유 대수와
유가 인상, 교통체증 심화 등이다.
Chart: 교통 혼잡 비용 변화 추이
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
교통혼잡비용 | 28.5 | 29.1 | 30.3 | 31.4 | 32.4 | 33.3 | 36.3 | 38.7
교통 혼잡 비용
- 교통체증이 없는 상황에서 정상속도를 냈을 경우, 줄일 수 있었던 불필요한 차량 운행비와 시간 손실 등을 환산한 액수를 말한다.
- 차량 운행 비용 + 시간 가치 비용
- 2017년 기준 약 38.7조원
→ 국내 총생산 (GDP)의 3.4%
* 출처 : 통계청

## Slide 4
출처: 국토연구원 융합 빅데이터를 활용한 교통수요 추정 개선 연구
1. 가용한 기존의 데이터 분석방법을 활용
2. 상시로 수집되는 서울시 공공데이터 활용
프로젝트 소개
배경 및 사전조사
04
기존 연구

## Slide 5
프로젝트 소개
배경 및 사전조사
05
교통수요 예측
4단계 모형
통행 발생
통행 분포
교통수단 선택
통행 배정
본 프로젝트
4단계 모형
통행 발생 데이터 수집
도로명에 따른 데이터로 통합
예측 데이터 설정
데이터 예측 수행
연구 방향 설정

## Slide 6
06
프로젝트 소개
문제 정의

## Slide 7
06
프로젝트 소개
문제 정의
대중교통 이용자 수를 통한
상습 정체구간 예측

## Slide 8
07
데이터 수집 및 분석
데이터 전처리
지하철 승/하차 데이터(일별/ 2014.01~2020.03)
  Column 수 : 26개
  Class 수(단위 : 년) : 200805개
지하철 역 주소 데이터
버스 승/하차 데이터(월별 / 2014.01~2020.03)
  Column 수 : 55개
  Class 수(단위 : 월) : 39080개
버스 정류장 주소 데이터
공공자전거 이용 데이터(일별 / 2017.07~2019.11)
  Column 수 : 11개
  Class 수(단위 : 월) : 520651개
공공자전거 대여소 주소 데이터
도로명별 차량속도 데이터(일별/ 2014.01~2020.03)
  Column 수 : 36개
  Class 수(단위 : 월) : 149076개
<Raw Data>
<1차 가공 – 도로명별 통합>
데이터 수집 : 서울 열린 데이터 광장 & 서울시 교통정보시스템 활용
- 지하철 승/하차 데이터
-> 지하철 역 주소 데이터를 이용하여 역명에 따른 도로명 부여
- 버스 승/하차 데이터 & 공공자전거 이용 데이터
-> 버스 정류장과 공공자전거 대여소 데이터는 위도 경도만 나와있어 주소 좌표 변환 툴인, GeoCoder-Xr을 사용하여 도로명 부여

## Slide 9
08
<2차 가공 – 월별 통합>
<3차 가공 – 데이터 컬럼 추가 >
지하철 승/하차 데이터 & 공공자전거 이용 데이터
: 일별 -> 월별
도로명별 차량속도 데이터
: 일별 -> 월별
※ 주말을 제외한 일별 데이터를 더하여 계산
모든 데이터가 존재하는 2017.07 ~ 2019.11까지 데이터 사용.
버스 승/하차 데이터
: 평일과 주말의 비율을 따져 MODBus_aa 컬럼 추가
(aa = 시간)
<일자별 버스 승/하차 데이터>
데이터 수집 및 분석
데이터 전처리

## Slide 10
09
SPD_07, SPD_08, SPD_09 : 출근 시간대의 도로 속도
SPD_17, SPD_18, SPD_19 : 퇴근 시간대의 도로 속도
<IsJAM>
속도가 20km/h 이하인 시간대가 3개 이상이면
상습 정체 구간으로 설정
* 참고 : 경기도 교통 DB 센터 –
교통혼잡구간 정체관리 전략 (2017)
상습 정체 구간 설정
데이터 수집 및 분석
데이터 전처리

## Slide 11
11
- 버스 승/하차 데이터와 공공자전거(따릉이)
이용객 데이터의 편차가 크기 때문에
정규화 실시
- 버스 승/하차 MAX값 : 938431명
- 버스 승/하차 MIN값 : 80명
- 공공자전거 MAX값 : 5739명
- 공공자전거 MIN 값 : 0명
데이터 정규화
데이터 수집 및 분석
데이터 전처리

## Slide 12
10
지하철 승/하차 승객수 + 버스 승/하차 승객수 + 공공자전거 이용객수 상습 정체구간
- 총 Column 수 : 지하철(12개) + 버스(24개) + 공공자전거(6개) = 42개 - 총 Class 수 : 2785개
최종 데이터
데이터 수집 및 분석
데이터 전처리

## Slide 13
12
데이터 수집 및 분석
K-means clustering
비지도 학습 – 클러스터링(K-means분석)
최적 클러스터 개수 선정
K= 3, 4 ,5

## Slide 14
13
상습 정체 도로 예측 적중률
K 값에 따른 클러스터 구성 (상습정체구간/ 클러스터 노드 수)
〮 분석 1. K 값이 5일 때 가장 큰 적중률을 가진 클러스터가 생성됨
〮 분석 2. 사용한 변수들은 도로들의 특징을 분석하는데 도움을 줄 수 있음을 확인
비지도 학습 – 클러스터링(K-means분석)
클러 스터 | K=3 | K=4 | K=5
1 | 1/4 | 1/4 | 19/54
2 | 33/77 | 6/11 | 12/15
3 | 9/15 | 24/60 | 1/4
4 |  | 12/21 | 6/11
5 |  |  | 5/12
클러 스터 | K=3 | K=4 | K=5
1 | 0.25 | 0.25 | 0.35
2 | 0.43 | 0.55 | 0.8
3 | 0.6 | 0.4 | 0.25
4 |  | 0.57 | 0.55
5 |  |  | 0.42
데이터 수집 및 분석
K-means clustering

## Slide 15
클러스터 | K=3 | K=4 | K=5
1 | 0.25 | 0.25 | 0.35
2 | 0.43 | 0.55 | 이태원로, 세종대로, 대학로 서초대로,서초중앙로, 신반포로, 신촌로,압구정로, 여의나루로, 율곡로,을지로, 테헤란로, 퇴계로,학동로
3 | 신촌로, 왕산로, 왕십리로, 종로, 한강대로 등 | 0.4 | 0.25
4 |  | 서초중앙로, 신반포로, 압구정로, 테헤란로 등 | 0.55
5 |  |  | 0.42
14
비지도 학습 – 클러스터링(K-means분석)
서울의 중심부에
위치한 도로명 위주
서울의 강남 부분에
위치한 도로명 위주
일반적으로
유동인구가 많은 서울의 번화가
지하철 승/하차, 버스 승/하차, 서울시 공공자전거 이용객 수는
상습 정체구간 예측에 영향을 주는 변수임을 시사
데이터 수집 및 분석
K-means clustering

## Slide 16
15
데이터 수집 및 분석
데이터 분석
모델 선택 – 지도 학습
모델 | 정확도
Decision Tree | 85.70%
Random Forest | 93.50%
Logistic Regression | 88.46%
SVM | 84.69%
샘플링 10회 진행 후, 분석 -> 가장 정확도가 높은 Random Forest 선정

## Slide 17
16
<과적합 방지>
- ntree 개수 : 383개
- mtry : 6개
Random Forest
주요 변수
- SubOUT_19
- SubIN_07
- SubIN_19
- BusIN_09
- SubOUT_08
- SubIN_18
데이터 수집 및 분석
데이터 분석

## Slide 18
17
Random Forest
 | 0 | 1
0 | 50 | 3
1 | 2 | 41
강남대로, 보문로, 세종대로
정확도 : 94.79%
실제
예측
<Test1>
과천대로, 백범로, 보문로
보문로, 사직로
실제는 상습정체구간이 아니지만 Random Forest
예측결과 “보문로”가 상습정체구간으로 나옴
 | 0 | 1
0 | 50 | 3
1 | 3 | 40
정확도 : 93.75%
실제
예측
<Test4>
 | 0 | 1
0 | 51 | 2
1 | 2 | 41
정확도 : 95.83%
실제
예측
<Test6>
데이터 수집 및 분석
데이터 분석

## Slide 19
원인 | 원인 유형 | 개선 방안
18
결론
활용 방안
공간에 따른 원인
시간에 따른 원인
교통량에 따른 원인
교통 신호 체계 효율화
대중 교통 시설 개선
국지적 개선 사업
우회 도로 신설
지하 차도 활용
도로 신설 및 확장
교통 운영 개선
교통량 분산 및
우회 유도
도로 기하구조 측면,
도로 운영 측면 및 교통 수요와 공급의
불균형에 의해 발생
교통 혼잡 개선 가능성

## Slide 20
기존의 교통 수요 추정 방법론 보완, 관련 연구 범위 확장
(학술적 기대효과)
투자 비용 대비 효과 높은 교통 수요 예측 방법
(이미 존재하는 데이터 활용)
실제 변화에 빠르게 대응할 수 있는 교통 정책 수립 가능
19
결론
활용 방안

## Slide 21
20
결론
한계 및 애로사항
데이터 통합 기준의
회색 지대
도로명 추출 방식의 차이 (위도, 경도 이용 / 도로명 주소 이용)
지하철의 공간적 특성 (여러 도로가 모인 지점에 위치한 지하철 역)
이용 불가 데이터
택시 데이터, 카쉐어링 데이터 접근 불가능
범위 확장 제한 (대중 교통 -> 교통 수단)
최신 데이터 활용 불가능
따릉이 이용객 수 데이터 범위의 한계 (2017 ~ 2019.11)

## Slide 22
감사합니다